## Slide 1: Проект
Шашки на LED-Матрице

## Slide 2: Комплектующие:
Микро-контроллер Arduino Nano 3
Двух-контактные кнопки (5 штук)
Адресная CRGB Матрица размером 8x8
Трансформатор тока (переменного в постоянный)
Зарядник от телефона мощностью > 3 Ампер
Макетная плата
Комплект проводов

## Slide 6
https://github.com/pkup1618/CheckersProject
- Репозиторий с проектом

## Slide 7
KEY_* - ПИНЫ от кнопок DOUT_PIN – Выход на матрицу Доска – массив byte[][]

## Slide 8
Двумерный массив байт – доска с фигурами. Конкретным байтом закодирована информация о клетке (Содержит ли она фигуру и какого цвета)
Двумерный массив байт – подсказки к ходам.
Закодировано, разрешен ход или нет
Курсор

## Slide 9: Проблемы с которыми столкнулся
Не заземлил матрицу на контроллер
Инвертированные кнопки*
Сложно отлаживать информацию*
Дребезжание кнопки
Экономил память (вместо объектов – коды состояний)
Порядок элементов в ленте
Побоялся запитывать контроллер от сети, чтобы не сгорел

## Slide 10: Можно посмотреть в живую
Управление:
SELECT

## Slide 11: Особенности
Очередь ходов – контролировать самим
Игра без «Королев»
Перезапуск – нажатием Reset на контроллере